## Slide 1
EC210B | 77652 | 25262 |  |  | 1
 |  | ООО «Ферронордик Машины» |  | 11.02.2022 | 
 |  | Smirnov P. |  |  | 

## Slide 2: Общие сведения
Серийный номер
Счетчик моточасов Наработка по V-ECU 25262 м/ч Наработка по E-ECU 24664 м/ч
EC220B | 77652 | 2

## Slide 3: Внешний вид
Правая сторона
Левая сторона
EC220B | 77652 | 3

## Slide 4: Внешний вид
Вид сбоку
Вид сзади Отсутствует освещение на всей машине
EC220B | 77652 | 4

## Slide 5: Кабина оператора
Нижнее и верхнее стекла двери заменено на оргстекло.
Отсутствует защитная решетка.
EC220B | 77652 | 5

## Slide 6: Кабина оператора
Сломан левый подлокотник сидения оператора
EC220B | 77652 | 6

## Slide 7: Кабина оператора
Отсутствует заглушка на правом подлокотнике
Кабина оператора.
EC220B | 77652 | 7

## Slide 8: Кабина оператора
Деформирована правая части кабины.
Система управления харвестерной головкой неисправна,
EC220B | 77652 | 8

## Slide 9: Кабина оператора
EC220B | 77652 | 9
Сломана пластиковая облицовка.
Неисправен механизм привода стеклоочистителя

## Slide 10: Кабина оператора
Неисправна подсветка в кабине оператора.
EC220B | 77652 | 10

## Slide 11: Кабина оператора
EC220B | 77652 | 11
Неисправен предпусковой подогреватель ДВС.

## Slide 12: Харвестерная головка
Присутствуют подтеки масла Инспекция харвестерной головки невозможна в связи с неисправностью системы управления
EC220B | 77652 | 12

## Slide 13: Моторный отсек
EC220B | 77652 | 13
Расширительный бачок. Внутреннее загрязнение масляной пленкой, низкий уровень охлаждающей жидкости.

## Slide 14: Моторный отсек
EC220B | 77652 | 14

## Slide 15: Отсек АКБ
EC220B | 77652 | 15
Клеммы на АКБ повреждены
Шланг для заправки топлива

## Slide 16: Отсек радиаторов
Отсутствует компрессор, его крепления и шланги системы кондиционирования.
Деформирована дверь отсека радиаторов, отсутствует личинка замка двери. Отсутствует радиатор системы кондиционирования.
EC220B | 77652 | 16

## Slide 17: Отсек насосной станции
Отсек насосной станции. Деформирована дверь отсека насосной станции. Отсутствует фиксатор двери
отсека насосной станции. Давление гидросистемы в норме. Внутренние перетечки насосной станции выше нормы. Установлены не оригинальные фильтра.
EC220B | 77652 | 17

## Slide 18: Отсек воздушного фильтра
EC220B | 77652 | 18

## Slide 19: Стрела
Утечка масла через уплотнения гидроцилиндров стрелы
EC220B | 77652 | 19
Отсутствует защита гидроцилиндров стрелы.

## Slide 20: Стрела
EC220B | 77652 | 20
Увеличенный люфт в пальцах и втулках стрелы и гидроцилиндрах стрелы.

## Slide 21: Ковш балка
EC220B | 77652 | 21
Многочисленные ремонты ковш-балки сваркой, Увеличенный люфт в пальцах и втулках рабочего оборудования.

## Slide 22: Рукоять, ковш балка
EC220B | 77652 | 22
Увеличенный люфт в пальцах и втулках соединения стрела-рукоять и гидроцилиндра рукояти.
Увеличенный люфт в пальцах и втулках соединения рукоять-ковш балка и гидроцилиндра ковш балки.

## Slide 23: Верхняя рама
Деформированы защитные пластины верхней рамы.
EC220B | 77652 | 23

## Slide 24: Нижняя рама
EC220B | 77652 | 24
Проводился ремонт нижней рамы с помощью сварочных работ.

## Slide 25: Ходовая часть
EC220B | 77652 | 25

## Slide 26: Ходовая часть
EC220B | 77652 | 26
Направляющее колесо. Правая сторона. Необходима замена, сильный износ втулок.
Направляющее колесо. Левая сторона.

## Slide 27: Ходовая часть
Звездочка. Правая сторона. Предельный износ.
Звездочка. Левая сторона. Сильный износ.
EC220B | 77652 | 27

## Slide 28: Система поворота
EC220B | 77652 | 28
Отсутствует масло в редукторе поворота.
Присутствуют следы масла на поворотном круге. Люфт поворотного круга.

## Slide 29: Tech Tool
Comments: Коды ошибок
EC220B | 77652 | 29
Comments: Информация блоков управления

## Slide 30: Tech Tool
Comments: Информация блоков управления
EC220B | 77652 | 30
Comments: Топливная система, проверка

## Slide 31: Tech Tool
Comments: Отключение форсунок, вручную
EC220B | 77652 | 31
Comments: Показания датчиков, мониторинг Холостой ход

## Slide 32: Tech Tool
Comments: Показания датчиков, мониторинг Холостой ход, высокие обороты
EC220B | 77652 | 32
Comments: Показания датчиков, мониторинг Высокие обороты, под нагрузкой

## Slide 33: Tech Tool
Comments: Компрессия в цилиндрах, проверка
EC220B | 77652 | 33
Comments: Состояние GPS положения